Спецификация

| Характеристики светодиодного экрана |
| --- |
| Размер поля изображения (мм) | 960х1920 |
| Габаритный размер(мм) | 1020х2150х180 |
| Шаг между пикселями (мм) | 5 мм |
| Площадь экрана (м2) | 1,8432 |
| Состав пикселя | 3 в 1 |
| Срок работы светодиодов (часов) | 100.000 |
| Яркость(мКд) | 5000 |
| Разрешение экрана (пиксели) | 192*384 |
| Возможности вывода информации | Полноцветное изображение, графика и анимация, видео, аудио контент |
| Управляющий контроллер | HD C-30 |
| Управление | Управление сетью экранов с одного рабочего места |
| Звук | Встроенная акустическая система мощностью 25Вт |
| ЗИП комплект | Модуль р 5уличный - 2 шт. Источник питания 5В 200 Ватт - 2 шт. |
| Количество модулей |
| Всего | 72 |
| По горизонтали | 6 |
| По вертикали | 12 |
| Размер модуля (шир.*выс.*глуб., мм) | 160*160 |
| Электропитание экрана |
| Сеть | 220 В / 50 HZ |
| Потребление | 1843 Ватт |